HyperTerminal (Permite a conexão entre o “Kit” e o PC )

- Abra o programa HyperTerminal através da seqüência de comandos :

INICIAR ( Programas ( Acessórios ( Comunicações ( HyperTerminal.

- Clique em Arquivo ( Nova Conexão

- Crie um nome para a conexão e clique em OK.

FIG 1: Tela Inicial Hyper Terminal

- Na próxima janela (Número do Telefone), no campo ‘Conectar utilizando:’, marque a opção ‘Direcionar para Com 2’ e selecione “OK”.

FIG 2: Tela de Configurações do número de telefone

- Acerte as seguintes configurações para a porta Com 2 (Tela Propriedades COM2):

FIG 3: Tela de propriedades da COM2

- Clique em Arquivo ( Propriedades ( Configurações ASCII

FIG 4: Tela de propriedades

- Nos itens ‘Demora de Linha’ e ‘Demora de Caracteres’, configure 1ms.

FIG 5: Tela de Configurações ASCII

Telnet (Compilação dos programas)

- Clique em Iniciar ( Executar

- Execute o comando ‘telnet’ para compilar os arquivos-fonte.

FIG 6: Executar Telnet

### Para compilar um arquivo em C para código objeto:

m68k-coff-gcc –m68000 –mshort –c arquivo.c

- Para montar um arquivo em código Assembly para código objeto:

m68k-coff-gcc –m68000 –mshort –c arquivo.s

### Para linkar os arquivos objetos em único arquivo objeto:

m68k-coff-ld –r –e main –T ldscript arquivo.o arquivo2.o –o projeto.o –Map mapa.txt

Nota:  Uma das finalidades do arquivo ldscript é descrever os endereços base para seção de código, de dados e de dados não inicializados. A seguir segue um exemplo do arquivo:

SECTIONS {

.text 0x1000 :{*(.text)}

.data 0x2000 :{*(.data) *(COMMON)}

.bss  0x3000 :{*(.bss)}

}

WS FTP (Transferência de arquivos)

- Abra o programa WS FTP através do ícone na Área de Trabalho.

- Nos campos ‘Profile Name’ e ‘Host Name/Address’, preencha o endereço IP do servidor Linux.

- Nos campos ‘User ID’ e ‘Password’, preencha o código de sua bancada.

FIG 7: Propriedades do FTP

- Faça a transferência por FTP dos arquivos *.s e ldscript para o servidor.

- Após a execução dos comandos de link e criação de projeto no Telnet, faça a transferência do arquivo *.srec gerado no servidor para a máquina de sua bancada.

FIG 8: Tela de Transferência FTP

# Text boxes

ANEXO – Configurações Iniciais