Experiência 4:

## DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EM LINGUAGEM DE

ALTO NÍVEL "C" PARA LINUX

Autores: Prof. Dr. Carlos Eduardo Cugnasca e Prof. Dr. Ricardo Costa Zerbini

Revisão: Prof. Dr. André Riyuiti Hirakawa

rev. 2003

1. Objetivo

Esta experiência tem como objetivo a familiarização com o uso da Linguagem C, como recurso de desenvolvimento de programas para microprocessadores, em ambiente Linux.

2. INTRODUÇÃO

Os compiladores são ferramentas poderosas para a produção de software, por traduzirem programas escritos em linguagem de alto nível para programas em linguagem de máquina.

Entretanto, a interação da linguagem de alto nível com as operações sobre o hardware (operações de entrada e saída), em alguns casos, não são previstas na linguagem. Nos programas executados em computadores, as operações de entrada e saída são executadas pelo sistema operacional, através de "system calls". Nos equipamentos desprovidos de sistema operacional, é necessário que o programador crie rotinas básicas de entrada e saída, escritas usualmente em linguagem de montagem, para dar suporte eficiente aos programas escritos em linguagem de alto nível.

Essas rotinas são escritas na forma de sub-rotinas, e devem ser respeitados os padrões de passagem de parâmetros definidos pelo compilador, uma vez que não é comum a sua existência nas linguagens dos microprocessadores, o que leva cada fabricante de compiladores a adotar um padrão próprio.

Esse conjunto de rotinas básicas deve ser anexado ao programa na fase de ligação/alocação. Cada rotina deve, portanto, ser declarada como pública, para que sejam satisfeitas as suas chamadas feitas pelo programa em linguagem de alto nível, que as declarará como externa. De forma análoga, pode-se desenvolver rotinas em C e chamá-las em programas elaborados em linguagem assembly.

3. CARACTERÍSTICAS DO COMPILADOR C

Cada compilador utilizado apresenta características próprias para a geração das instruções em linguagem de máquina, tais como passagem de parâmetros para sub-rotinas, retirada de valores de funções, tratamento de interrupções, etc. Mesmo compiladores de fabricantes diferentes, que geram código para um mesmo processador, não necessariamente adotam as mesmas convenções.

Também tem-se que muitos recursos existentes em uma implementação convencional de C, utilizada em computadores, nem sempre são encontrados em implementações específicas para a geração de código para determinados microprocessadores (por exemplo, 8080/8085, Z80, 8086/8088, 68000, etc).

Com o advento do microcomputador pessoal (por exemplo, o PC, da IBM, e sucessores), surgiram compiladores C específicos para essas máquinas, com bibliotecas de rotinas de manipulação dos seus periféricos típicos (teclado, vídeo, disco, etc). O programa executável gerado, compatível com essas máquinas, e que nem sempre pode ser utilizado em sistemas diferentes, baseados no mesmo processador (por exemplo, baseados no 8086/8088). Tais sistemas costumam apresentar áreas de memória específicas, diferentes das dos computadores pessoais, exigindo compiladores e outras ferramentas próprias de geração de programas, com capacidade de alocação de programas para qualquer região de memória escolhida pelo programador.

Os manuais específicos de cada compilador devem sempre ser consultados, observando-se as restrições existentes, os recursos de biblioteca disponíveis, os mecanismos de geração de código e demais convenções adotadas.

O Apêndice I apresenta as principais características do compilador C a ser utilizado. Informações genéricas a respeito da linguagem C podem ser obtidas em [1], [2], [3], e [4].

4. PARTE EXPERIMENTAL

Para facilitar o aprendizado da geração de programas em linguagem C para a Placa Experimental MD68K, será apresentado um programa-exemplo, para ilustrar o roteiro de geração de código executável, e que deverá servir como referência para a geração dos demais.

- Editar, compilar, ligar/alocar, carregar e testar o programa-exemplo apresentado no Apêndice II. Explique no relatório como os parâmetros das rotinas são passados e acessados (para facilitar, avalie o código gerado pelo compilador em linguagem assembly).

- Repetir o item a, substituindo a rotina "delay ()" por instruções em linguagem assembly, dentro da linguagem C (asm(“”)). Utilize a opção de visualização das instruções em linguagem assembly geradas pelo compilador.

- Repetir o item a, substituindo a rotina "delay ()" por uma rotina escrita em linguagem assembly, que deve ser ligada através do linker do pacote M68K-COFF.

- Adaptar as rotinas elaboradas na experiência 3, destinadas ao controle do display, para serem chamadas por um programa elaborado em linguagem C, que apresente duas mensagens no display (declaradas no programa), espaçadas por um certo intervalo de tempo. Exemplo:

- instante to: display apresenta: PCS-2031

- instante to + x: display apresenta: EPUSP

- instante to + 2x: display apresenta: PCS-2031, e assim por diante.

- Responder no planejamento, a seguinte questão:

- O que são os registradores temporários e para que servem?

5. BIBLIOGRAFIA

[1]  KERNIGHAN, B.W. & RITCHIE, D.M.C. A Linguagem de Programação. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1986. 208p.

[2]  KERNIGHAN,B.W. & RITCHIE,D.M.C.  A Linguagem de Programação. Padrão ANSI. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1990. 289p.

[3]  SCHILDT, H. Linguagem C - Guia do Usuário. São Paulo, McGraw-Hill, 1986. 258p.

[4]  SCHILDT, H. Linguagem C Avançado - Guia do Usuário. São Paulo, McGraw-Hill, 1987. 317p.

[6]  CUGNASCA, C.E. & ZERBINI, R.C.   Experiência n.º 4 - Desenvolvimento de Programas em Linguagem de Alto Nível C. EPUSP, 1990.

APÊNDICE I - CARACTERÍSTICAS DO COMPILADOR C

O compilador utilizado no laboratório é o m68k-coff-gcc cross-compiler para ambiente Linux. A seguir, serão apresentadas algumas informações de interesse do programador.

Comandos para a geração do código sobre Linux:

### a)Para compilar um arquivo em C para código objeto:

m68k-coff-gcc –m68000 –mshort –c file.c

Para montar um arquivo em código Assembly para código objeto:

m68k-coff-gcc –m68000 –mshort –c file.s

- m68000 – faz com que o compilador gere instruções para o processador Motorola 68000.

- mshort – faz com que o compilador considere que o tipo de dado inteiro (int) ocupa 16 bits.

- c – compila e monta, não realizando a linkagem

### Para linkar os arquivos objetos em único arquivo objeto:

m68k-coff-ld –r –e main –T ldscript file.o file2.o –o project.o –Map map.txt

- r – Gera código objeto realocável (não absoluto). A transformação do código objeto linkado em formato SRec precisa dessa opção para funcionar corretamente.

- e – Especifica o início da execução do programa. Na maioria dos casos, ele indicará a função main.

- T – Informa o nome de um arquivo script utilizado.

- o – Especifica o nome do arquivo objeto resultante.

- Map <nome do arquivo> – Gera o arquivo de mapeamento de símbolos, com o nome passado como parâmetro.

O script ldscript determina a posição onde o programa será carregado.

SECTIONS {

.text 0x1000 :{*(.text)}

.data 0x2000 :{*(.data) *(COMMON)}

.bss  0x3000 :{*(.bss)}

}

#### Para converter o arquivo objeto final em S-records:

m68k-coff-objcopy -O srec project.o project.srec

A opção –O serve para indicar o formato da saída (nesse caso, SRecord da Motorola).

Existe o comando objdump no pacote bnutils que lê os cabeçalhos do arquivo, visualizando o código que será enviado ao 68000:

m68k-coff-objdump –D –mm68k project.srec

b) Escopo das Variáveis, Sub-rotinas e Funções.

Esses elementos podem ser declarados em um módulo de programa (elaborado em linguagem C ou assembly), e referenciados em outros módulos.

c) Passagem de Parâmetros para Sub-rotinas.

Os parâmetros são colocados na pilha antes da chamada da sub-rotina, na ordem inversa à da apresentação na chamada.

Para acessar o último elemento armazenado na pilha, deve-se considerar que a chamada de sub-rotina armazena o endereço de retorno na pilha (long word). Portanto, o último elemento estará a quatro posições adiante do topo da pilha.

d) Resultado de Funções.

Quando o valor de retorno possuir 4 bytes ou menos ele será devolvido em D0. Quando ele for uma estrutura de 8 bytes ele será retornado em D0 e D1. Quando for uma estrutura de 6 bytes ou maior que 8 bytes o código de chamada deve prover espaço para o valor de retorno e passar o endereço desse espaço no registrador A1. A função pode então preencher o espaço diretamente.

Quando a função retorna, todos os registradores (exceto D0 quando usado para retornar o valor da função) são restaurados com os valores anteriores a chamada da função.

e) Uso de Linguagem Assembly dentro da Linguagem C.

O compilador utilizado permite que, dentro de um programa escrito em C, sejam incluídos trechos de programas escritos em linguagem assembly. Para isso deve-se usar “asm(“”)”, enquanto que no compilador utilizado no Windows devia-se utilizar #asm e finalizar com #endasm os trechos em assembly.

f) Endereço de Execução.

O endereço do início do programa é a posição da função main e não o endereço base para o código definido no arquivo ldscript.

OBS:

Deve-se tomar o cuidado de não criar variáveis globais no programa.

Devido a um problema na chamada de funções em arquivo diferentes, por exemplo um programa em C chamando uma função declarada em um arquivo em linguagem assembly. Ocorre um salto para a posição 0x00.

Para resolver esse problema deve-se criar uma função __main cuja única instrução será a de retorno da subrotina. Essa função deve estar no arquivo escrito em linguagem assembly.

Ex: arquivo delay.s

.text

.even

.globl delay,__main

delay:

move.w 4(%sp),%d0

loop: subq.l #1,%d0

bne loop

rts

.even

__main:

rts

.even

APÊNDICE II - PROGRAMA-EXEMPLO ESCRITO EM LINGUAGEM C

O programa abaixo apresenta o conteúdo de 8 posições consecutivas de memória no display ligado à Placa Experimental, efetuando a varredura necessária (Experiência 3).

/****************************************************************************

*    PCS-2031                     EXEMPLO DE PROGRAMA EM C                 *

* Este programa deve mostrar a mensagem  "PCS-2031" no display.            *

* E' utilizada a porta paralela do MC68230 (PI/T) como interface.          *

*                                                                          *

****************************************************************************/

/* constantes */

#define OFF  0x00		/* valor para apagar o display            	   */

#define ON   0xff		/* valor para programar a porta como saída	   */

#define M0   0x30		/* valor para programar a porta no modo 0 	   */

#define SM1X 0xa0		/* valor para programar a porta no submodo 1X  */

/* rotinas basicas */

void inicpit()

{

unsigned char *PGCR   = (unsigned char *)0xfe8001;	/* ENDERECO CONTROLE GERAL DA PI/T */

unsigned char *PACR   = (unsigned char *)0xfe800d;	/* ENDERECO CONTROLE PORTA A       */

unsigned char *PBCR   = (unsigned char *)0xfe800f;	/* ENDERECO CONTROLE PORTA B       */

unsigned char *PADDR  = (unsigned char *)0xfe8005;	/* ENDERECO DIRECAO DA PORTA A     */

unsigned char *PBDDR  = (unsigned char *)0xfe8007;	/* ENDERECO DIRECAO DA PORTA B     */

unsigned char *PADR   = (unsigned char *)0xfe8011;	/* ENDERECO DE DADOS DA PORTA A    */

unsigned char *PBDR   = (unsigned char *)0xfe8013;	/* ENDERECO DE DADOS DA PORTA B    */

*PGCR  = MO;		/*  PROGRAMA PORTA NO MODO 0    */

*PACR  = SM1X;	/*  PORTA A NO SUBMODO 1X       */

*PBCR  = SM1X;	/*  PORTA B NO SUBMODO 1X       */

*PADDR = ON;		/*  PORTA A COMO SAIDA          */

*PBDDR = ON;		/*  PORTA B COMO SAIDA          */

}

void display()		/*  mostra digitos no display   */

{

unsigned char digi[8] = { 0x40,0x80,0x10,0x20,             /* codigo de selecionamento        */

0x04,0x08,0x01,0x02 };                   /* de digitos do display           */

unsigned char tab[8]  = { 0x09,0x6b,0xbb,0x73,            /* sequencia de caracteres         */

0x40,0xea,0xb2,0xd3 };    /* p/ mostrar em display           */

unsigned char *PADR   = (unsigned char *)0xfe8011;	/* ENDERECO DE DADOS DA PORTA A    */

unsigned char *PBDR   = (unsigned char *)0xfe8013;	/* ENDERECO DE DADOS DA PORTA B    */

int n;

for(n=0;n<8;n++)

{

*PBDR = digi[n];		/*  seleciona digito                           */

*PADR = tab[n];		/*  mostra digito da tabela                    */

delay(500);		/*  espera                                     */

*PBDR = OFF;		/*  apaga display                              */

}				/*  se final de tabela, o display fica apagado */

}

delay(a)		/* rotina de atraso: valor de "a" determina o loop*/

int a;

{

int i;

for(i=0;i<a;i++);

}

/* programa principal */

void main()

{

inicpit();			/*  chama rotina de inicializacao da PI/T */

while (1)			/*  loop infinito                         */

{

display();			/*  mostra dígitos no display             */

}

}