Anexo X – Minicom

1)Setup:

1.1)Entrar nas configurações:

- minicom -s

1.2)Serial Port Setup:

- A: /dev/ttyS1

enter

- E: F(19200) e P(8-n-1)

enter

1.3)Verificar se:

LockFile Location: /var/lock

Callin Program: (vazio)

Callout   "   : (vazio)

Hardware Flow Control : Yes

Software  "     "     : No

1.4)File Transfer Protocol

- opção i

enter para mudar de coluna

mudar: coluna Program para:

/usr/bin/ascii -xfr -c1 -sv (atraso)

ok!

1.5)Save setup as (nome-do-arquivo)

1.6)Exit

2)Execução

2.1)digitar no console do Linux “Minicom (nome-do-arquivo que salvou no Setup)”

2.2)Digitar “LO1”

2.3)Ctrl-A e depois Z

2.4)Opção S

2.5)Opção ascii

2.6)Enter

2.7)Digite a localização do arquivo

2.8)Enter