SUMÁRIO

1.	Objetivo	1

2.	Especificação Funcional	1

2.1.	Memória:	2

2.2.	Microcontrolador:	2

2.3.	Teclado:	3

2.4.	Display:	3

2.5.	Módulos Adicionais	3

3.	Descrição do Software	4

3.1.	INTERFACE COM O USUÁRIO – principais características	6

3.1.1.	Interface Gráfica	6

3.1.2.	Interface Tipo Terminal	8

3.2.	EMULADOR – o núcleo do software	9

3.3.	TIMERS – simulação dos timers 0 e 1 do 8051	11

3.4.	SERIAL – leitura e escrita de dados via console	12

3.5.	GERENCIADOR E/S – leitura e escrita em dispositivos de E/S	15

3.6.	“outros módulos” – módulos de E/S customizados	18

3.7.	TECLADO – teclado matricial com efeito bounce simulado	20

3.8.	DISPLAY – implementação de display LCD Alfacom	23

3.9.	PROCESSADOR DE INSTRUÇÕES – interpreta instruções do 8051	25

3.10.	MEMÓRIA – variáveis de estado e memória do emulador	27

4.	Recursos de Desenvolvimento Empregados	30

5.	Avaliação e Testes do Projeto	31

5.1.	Formas de Avaliação e/ou Simulação em Laboratório	31

5.2.	Testes Efetuados	31

5.2.1.	Teste de carga de programa e visualização de dados e instruções	31

5.2.2.	Teste de modos de execução e instruções simples de transferência entre registradores	31

5.2.3.	Teste de saltos	32

5.2.4.	Teste de instruções aritméticas	32

5.2.5.	Teste de transferência de dados entre memória externa e acumulador	32

5.2.6.	Teste de transferência de dados com dispositivos de E/S	32

5.2.7.	Teste de display	33

5.2.8.	Teste de teclado	33

5.2.9.	Teste de interrupções	33

5.2.10.	Teste de timer e comunicação serial	33

5.2.11.	Teste de modificação de módulos de E/S virtuais	34

6.	Bibliografia	35

ANEXO I – Cronograma de desenvolvimento cumprido

ANEXO II – Manual do Usuário

1.	Objetivo

Implementar um software de emulação do Kit MC8051 para uso em laboratórios de microprocessadores, seja de forma isolada, como um kit virtual, ou como ferramenta auxiliar de desenvolvimento e depuração de programas para o mesmo.

2.	Especificação Funcional

O emulador em questão consiste em um software que simula o comportamento do Kit MC8051 tendo como base um programa em linguagem de máquina desenvolvido para este e comandos acionados pelo usuário durante a simulação, por meio de uma interface adequada, análogos ao pressionamento de teclas do teclado ou da tecla de reset, por exemplo, no Kit real. Além disso, o emulador permite a visualização do efeito da execução de cada comando do programa sobre o estado interno do microprocessador, sobre o conteúdo da memória e sobre dispositivos de E/S. Ele será utilizado em computadores pessoais da plataforma Intel, com sistema operacional Windows, versão 95 ou superior, mas sua implementação deve prever portabilidade para outras plataformas.

Os componentes de hardware de interesse para a emulação são o microprocessador, a memória, o teclado matricial e o display LCD, componentes estes que atendem a um grande número de aplicações práticas e cujo estudo é essencial. Os demais periféricos, à exceção do conversor A/D, têm importância reduzida, e no caso deste, sua simulação em software distancia-se muito do dispositivo real, sendo portanto dispensável. Deve-se fornecer, entretanto, meios para adição de novos módulos de simulação de periféricos ao emulador. Para os componentes acima, os seguintes requisitos deve ser satisfeitos:

2.1.	Memória:

Uma vez que o usuário deve poder acompanhar a execução do programa passo a passo é necessário que o mesmo possa visualizá-lo de forma inteligível, isto é, devem ser apresentados os comandos da linguagem assembly do 8051 correspondentes ao conteúdo das posições de memória nas quais o programa foi carregado, ao invés dos valores armazenados nestas. Por outro lado, existem regiões de memória que, ao invés de instruções, contém dados e cuja decodificação resultaria em um programa sem sentido. O usuário deve poder então especificar como deseja visualizar uma dada região de memória. É interessante que o mesmo consiga visualizar simultaneamente a região de instruções que está sendo executada e sua respectiva região de dados para melhor acompanhar a execução do programa.

O mapeamento de memória do Kit deve ser respeitado, isto é, na região de memória ROM (0000H a 7FFFH na área de programa) não se deve permitir escrita de dados; a região entre 8000H e FFFFH deve ser comum para programa e dados e na região de E/S (0000H a 7FFFH) leituras e escritas devem ser direcionadas para o dispositivo correspondente ou, caso o mesmo não exista, devem ser ignoradas. As três regiões devem ser apresentadas de forma diferenciada de forma a serem facilmente identificadas.

2.2.	Microcontrolador:

Ao executar um programa, o usuário deve ser capaz de visualizar o estado interno do microcontrolador, ou seja, os valores de seus registradores e flags, atualizados após a execução de cada comando ou trecho de programa. Além disso, o mesmo deve estar sempre visível durante a simulação, de modo a facilitar o acompanhamento da mesma.

Devem ser simulados de forma a permitir o teste de programas os dois timers internos do dispositivo e a interface de comunicação serial, aplicando-se as limitações necessárias. As interrupções externas devem poder ser simuladas pelo usuário por meio de comandos acionados a partir da interface.

2.3.	Teclado:

O usuário deve poder simular o pressionamento de uma tecla do teclado matricial do Kit por meio da interface. Deve ser considerado e simulado um efeito de bounce durante o acionamento da tecla de forma aproximada ao que ocorre no dispositivo real.

2.4.	Display:

O display LCD do Kit é programável e possui duas linhas de 20 caracteres cada, além de memória interna e recursos de edição de caracteres. Para efeito de simulação, apenas esta última característica deve ser desconsiderada, por ser de pouca relevância para o objetivo do projeto. Ademais, o comportamento do display simulado deve ser o mais próximo possível do dispositivo real.

2.5.	Módulos Adicionais

Módulos de simulação confeccionados pelo usuário, tratados como dispositivos de E/S, devem poder ser adicionados ao emulador. Para tanto, deve ser fornecida uma interface padronizada para codificação dos mesmos e mecanismos para inserção dos módulos na interface com o usuário, de forma o mais transparente possível. Cada módulo deverá ter uma faixa de endereçamento de E/S distinta cabendo ao emulador evitar possíveis conflitos.

3.	Descrição do Software

O emulador, com todas as funcionalidades exigidas, é um software de complexidade mediana, uma vez que o hardware apresenta um paralelismo de funcionamento que não ocorre no software. Por exemplo, enquanto o microcontrolador executa uma instrução, que leva um certo número de ciclos de relógio dependente desta, os timers internos estão sendo incrementados a uma freqüência constante e, de forma assíncrona, uma interrupção externa pode estar sendo acionada. No software, estes eventos são tratados sempre de forma serial e o paralelismo é simulado por meio de uma discretização do tempo, com a qual é possível determinar, com base nos eventos ocorridos até o último instante de tempo discreto, o estado do programa instante seguinte. Isto é uma simplificação e, evidentemente, não representa fielmente o sistema real, mas para o caso em questão, o resultado é bastante satisfatório. A descrição de cada um dos módulos simulados, todavia, é relativamente simples, podendo ser realizada por meio de máquinas de estado.

Adotou-se para a implementação do emulador a linguagem JAVA, que atende plenamente ao requisito de portabilidade, uma vez que é independente de plataforma, e possui orientação a objetos, o que permite a descrição do programa de forma organizada e mais facilmente documentável.

Dividiu-se o software em módulos, que serão descritos como classes na linguagem de programação, com funções específicas, procurando-se obter uma aproximação com os componentes do kit real. Na figura a seguir pode-se observar a arquitetura do programa, com os módulos principais.

INTERFACE COM O USUÁRIO

EMULADOR

PROC. INSTR.

TIMERS

SERIAL

GERENCIADOR E/S

DISPLAY

TECLADO

outros

módulos

MEMÓRIA

ARQUIVO .HEX

OBS: Os módulos de E/S Display e Teclado possuem interface própria. Do mesmo modo, demais módulos de E/S (“outros módulos” na figura) pode ter interfaces próprias com o usuário. Ver detalhamento da classe ModuloES adiante.

Através da INTERFACE COM O USUÁRIO, o usuário interage com o emulador, utilizando suas funções. Um programa de entrada, desenvolvido para utilização no kit MC8051, é carregado na memória do sistema a partir de um arquivo HEX (formato padronizado pela Intel), através de operação solicitada pelo usuário. O módulo MEMÓRIA armazena todo o conteúdo de memória do kit virtual (ROM, RAM interna e RAM externa), além de variáveis de estado auxiliares, utilizadas para a emulação, motivo pelo qual comunica-se com praticamente todos os demais componentes. Os módulos SERIAL, TIMERS, DISPLAY e TECLADO simulam o comportamento dos elementos correspondentes no hardware. O processador de instruções (PROC.INSTR.) é responsável pela simulação da lógica interna do processador 8051, referente ao processamento de instruções e tratamento de interrupções. O tratamento de escrita e leitura em E/S, seja em uma das portas do processador 8051 (P0 a P3), seja em dispositivos de E/S mapeados em endereços de RAM, assim como o gerenciamento das funções de simulação e apresentação de cada dispositivo virtual, incluindo DISPLAY  e TECLADO, e tambem a adição de novos módulos de simulação (“outros módulos”), são operações efetuadas pelo GERENCIADOR E/S. Todos os elementos de simulação são coordenados pelo EMULADOR, que dispara a execução de instruções e realiza a sequência de operações correspondente à emulação do comportamento do hardware do kit. Nos tópicos subsequentes, serão descritos cada um dos componentes apresentados de forma detalhada.

3.1.	INTERFACE COM O USUÁRIO – principais características

Duas versões de interface para utilização do emulador estão disponíveis, uma  com recursos gráficos, mais amigável e com maior funcionalidade, porém de performance reduzida, e outra do tipo terminal, de melhor performance e que pode ser utilizada sem os módulos que fazem uso de janelas para interação com o usuário constituindo assim um emulador compacto.

3.1.1.	Interface Gráfica

A interface gráfica do emulador foi desenvolvida utilizando-se os recursos visuais do package java.awt, disponibilizado no Java Development Kit (JDK), de uso livre, e alguns recursos específicos de classes proprietárias disponíveis no Jbuilder, um gerador de aplicações JAVA da Borland, que facilitam imensamente o desenho e a codificação da interface – mais especificamente, a classe XYLayout e métodos associados.

Na tela principal da interface é possível visualizar constantemente os valores dos principais registradores internos do 8051 (PC, SP, PSW, A, B, R0 a R7, IE, IP e DPTR) e das flags (CY, AC, OV e P - bits do registrador PSW), a listagem do programa a partir da posição correspondente ao valor atual do registrador PC (a função Instr.toASMString() é utilizada para efetuar a decodificação das instruções), informações relativas ao tratamento de interrupções (qual interrução está sendo tratada e se há interrupção pendente de menor prioridade) e o log das últimas instruções executadas. Através de botões é possível disparar a execução de uma instrução ou de um trecho de programa (a execução, neste caso, é interrompida quando um ponto de parada é encontrado), incrementar o valor de contagem de cada um dos timers internos ao 8051, efetuar o reset do emulador (correspondente ao reset do kit real) e alterar o valor de registradores, incluindo o registrador PC, entre outras coisas. Também é possível, clicando-se o mouse sobre uma instrução apresentada na tela, configurar um ponto de parada (primeiro clique seta o ponto de parada, segundo clique reseta-o). Ainda nesta tela, pode-se visualizar em hexadecimal ou em mnemônicos de instruções o conteúdo de regiões de memória (RAM ou ROM) configuráveis, atualizado ao término da execução de cada instrução.

Além das funções básicas apresentadas acima, existem menus que oferecem as seguintes opções:

-	carregar arquivo HEX para a memória

-	configurar, de forma mais amigável, o modo de operação dos timers (timer0 e timer1) do 8051

-	configurar parâmetros de tempo e de apresentação do TECLADO (ver descrição do módulo adiante)

-	adicionar, remover, habilitar ou desabilitar módulos de E/S (ver descrição das classes ModuloES e GerenciadorES adiante)

Maiores detalhes sobre a utilização da interface estão disponíveis no manual do usuário, em anexo.

3.1.2.	Interface Tipo Terminal

Esta interface é bastante similar, quanto ao aspecto, à interface orientada a terminais de um programa de ftp (“file transfer protocol”). Após o recebimento de um sinal de prontidão (“prompt”) o usuário deve digitar um dos comandos disponíveis, seguido de ENTER, e aguardar a execução do mesmo, após a qual receberá novo prompt. O programa monitor do kit MC8051, oferece o mesmo tipo de interface. Além do prompt, são apresentadas ao usuário informações relativas ao estado atual do emulador, como valor do registrador PC, mnemônico da próxima instrução a ser executada (a função Instr.toASMString() é utilizada para efetuar a decodificação das instruções), estado das flags, estado dos timers, entre outros, como mostrado abaixo:

PC=0x8000       MOV     P1, #ffH

SP=0x7  (SP)=0x0

CY=0    AC=0    OV=0    P=0     PSW=0x0

IE=0x0  IP=0x0

A=0x0   B=0x0   DPTR=0x0

R0=0x0  R1=0x0  R2=0x0  R3=0x0  R4=0x0  R5=0x0  R6=0x0  R7=0x0

> (ENTER)

PC=0x8003       MOV     (dado)10H, #30H

SP=0x7  (SP)=0x0

CY=0    AC=0    OV=0    P=1     PSW=0x1

IE=0x0  IP=0x0

A=0x0   B=0x0   DPTR=0x0

R0=0x0  R1=0x0  R2=0x0  R3=0x0  R4=0x0  R5=0x0  R6=0x0  R7=0x0

>

OBS: o sinal “>” corresponde ao prompt

Ao teclar apenas ENTER,  o usuário solicita a simulação da execução da próxima instrução (no exemplo acima “MOV P1, #FFH”) e recebe novo prompt, com as informações de estado atualizadas. Este mecanismo possibilita o acompanhamento da execução de cada instrução passo a passo, para depuração de trechos específicos de programa e observação do efeito de cada operação sobre o estado interno do processador. Por meio de outros comandos, pode-se, por exemplo, listar ou alterar o conteúdo de regiões de memória ou de registradores, efetuar a carga de um arquivo HEX, configurar um ponto de parada, etc. Os comandos atualmente disponíveis podem ser observados na tabela abaixo:

| COMANDO | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| <ENTER> | executa a próxima instrução |
| h | imprime lista de comandos |
| p | imprime informações de estado atuais |
| q | encerra execução do simulador |
| ch <end> <val> | altera o valor da RAM interna, endereco <end>, para <val> |
| sh <end1> <end2> | imprime os valores da RAM interna, desde <end1> até <end2> |
| g <endinstr> | executa programa até que o endereço <endinstr> seja atingido |
| g +<num> | executa <num> instruções e para |
| pc <endinstr> | altera o valor do registrador PC para <endinstr> |
| pc +<num> | salta, sem executar, <num> instruções seguidas (não interpreta) |

OBS: <end>, <val>, <end1> e <end2> devem ser fornecidos em hexadecimal, com 2 dígitos; <endinstr> deve ser fornecido em hexadecimal, com 4 dígitos; <num> deve ser fornecido em decimal, com o número de dígitos necessário.

Note-se que, embora apresente certas limitações, esta interface é perfeitamente adequada para estudo do funcionamento do microprocessador e execução de programas simples. Uma vantagem significativa desta interface em relação ‘a interface gráfica é que programa que não fazem uso de módulos com tela gráfica são executados com melhor performance.

Maiores detalhes sobre a utilização da interface estão disponíveis no manual do usuário, em anexo.

3.2.	EMULADOR – o núcleo do software

Este módulo, como o próprio nome diz, é o núcleo do emulador, responsável pelo controle dos módulos TIMERS, SERIAL e GERENCIADOR E/S para a execução de uma ou mais instruções. Sua classe apresenta dois métodos básicos, chamados sempre pela interface com o usuário:

-	executa(int numInstr)

-	reset()

O método executa é chamado quando o usuário solicita a execução de uma ou mais instruções. Para execução passo a passo (uma instrução de cada vez), o parâmetro numInstr, que representa o número de instruções a serem executadas, deve ser 1. Opcionalmente pode-se utilizar para este parâmetro valores superiores a 1, caso o usuário deseje executar um número maior de instruções por vez, por exemplos para que uma variável de contagem, atualizada na execução de certa instrução, seja atualizada um número significativo de vezes sem ser atualizada manualmente. Para execução contínua, que é interrompida somente quando um endereço no qual está configurado um ponto de parada é atingido, o parâmetro numInstr deve ser –1 (menos um). Ao simular a execução de uma instrução, o EMULADOR segue o seguinte algoritmo:

Aciona

PROC.INSTR.

para executar

próxima instrução

e obtem

no. de ciclos

Aciona

computaCiclos()

nos módulos

TIMERS,SERIAL e

GERENCIADOR E/S

fornecendo o

no. de ciclos

Modo

Gráfico ?

Aciona

atualizaTela()

nos módulos

TIMERS,SERIAL e

GERENCIADOR E/S

FIM

INÍCIO

N

S

O método reset, sem parâmetros efetua a reinicialização do emulador e constitui no acionamento dos métodos reset dos módulos TIMERS, SERIAL e GERENCIADOR E/S.

A figura abaixo apresenta o protótipo da classe:

public class Emulador {

public boolean mostrarTelas; // se for true indica modo gráfico

public void executa(int numInstr) {

// executa numInstr instruções ou, se numInstr for –1, até que um ponto de parada seja encontrado.

}

public void reset () {

// efetua o reset do kit emulado.

}

}

3.3.	TIMERS – simulação dos timers 0 e 1 do 8051

Este módulo simula o comportamento dos dois timers internos do processador 8051: timer0 e timer1. Os valores dos registradores TCON e TMOD, contidos no módulo MEMÓRIA, determinam o modo de operação de cada timer e permitem a ativação/desativação dos mesmos.

Ao término da execução de cada instrução pelo módulo PROC.INSTR., o módulo EMULADOR informa a este módulo o número de ciclos de relógio decorridos. Se os registradores de configuração houverem sofrido alteração na execução da instrução (informação disponível nas varáveis TCON_alterado e TMOD_alterado do módulo MEMÓRIA) uma reconfiguração do modo de operação é realizada. A cada 12 ciclos de relógio, para cada timer ativado, analogamente ao que ocorre no hardware, o valor de contagem (registradores TH0,TL0 para timer0 e registradores TH1,TL1 para timer 1) é incrementado de acordo com o modo de operação do mesmo, podendo ocorrer overflow deste valor. Ocorrendo overflow do valor de contagem de um timer, a flag correspondente (TF0 para timer0 e TF1 para timer1) é setada e, adicionalmente, para o timer1, a variável TIMER1_overflow, do módulo MEMÓRIA, é alterada para posterior utilização pelo módulo SERIAL. Os 4 modos de operação dos timers são:

-	modo 0: contador de 13 bits (THx + 5 menos significativos de TLx)

-	modo 1: contador de 16 bits (THx + TLx)

-	modo 2: contador de 8 bits (TLx) com preset (THx)

-	modo 3 (somente timer0 – timer1 fica inativo neste modo): 2 contadores de 8 bits independentes – TH0 comandado pelos bits de configuração do timer0 e TL0 comandado pelos bits de configuração do timer1

A figura abaixo apresenta o protótipo da classe:

public class Timers {

public void reset() {

// reinicializa timers

}

public void configura() {

// reconfigura o funcionamento do timer com base nos registradores TCON e TMOD.

}

public void computaCiclos(int numCiclos) {

// adiciona numCiclos ao número de ciclos atualmente decorridos e decide sobre o incremento do contador e requisição de interrupção.

}

}

3.4.	SERIAL – leitura e escrita de dados via console

Este módulo simula o funcionamento da interface serial do microcontrolador 8051, utilizando como E/S o console do sistema, ou seja, os dados que a serial emulada lê correspondem às teclas digitadas pelo usuário na janela na qual o emulador foi chamado (objeto System.in na linguagem JAVA) e os dados enviados pela mesma são impressos também na janela inicial do programa (objeto System.out na linguagem JAVA). A interface serial possui, basicamente, quatro modos de operação determinados pelos bits SM0 e SM1 do registrador SCON, contido no módulo MEMÓRIA (demais funcionalidades, como comunicação entre processadores, não são implementadas por este emulador):

-	modo 0: taxa de transmissão corresponde a 1/12 da freqüência do relógio; palavras de 8 bits (valor de SBUF).

-	modo 1: taxa de transmissão corresponde a 1/32 da taxa de overflow do timer 1 se SMOD for 0, ou 1/16 se SMOD for 1; palavras de 10 bits (valor de SBUF adicionado de start bit e stop bit).

-	modo 2: taxa de transmissão corresponde a 1/64 da freqüência do relógio se SMOD for 0, ou 1/32 se SMOD for 1; palavras de 10 bits (valor de SBUF adicionado de start bit e stop bit).

-	modo 3: taxa de transmissão corresponde a 1/32 da taxa de overflow do timer 1 se SMOD for 0, ou 1/16 se SMOD for 1; palavras de 11 bits (valor de SBUF adicionado de start bit, stop bit e bit TB8 do registrador SCON para TX, ou bit RB8 de SCON para RX).

Note-se que as diferenças entre os modos resumem-se à fonte de clock de transmissão, que pode ser o relógio do sistema ou o timer 1 (informação disponível na variável TIMER1_overflow do módulo MEMÓRIA), dividida por um número que depende do bit SMOD (registrador PCON), e o número de bits transmitidos por palavra. A simulação dos processos de tramissão e recepção consiste portanto em, determinado o número de clocks necessários à transmissão ou recepção de um bit, a fonte de clock e o número de bits por palavra, executar o algoritmo seguinte a cada ocorrência de clock:

INÍCIO

Incrementa

contador

de clocks

bit

acabou?

Incrementa

contador

de bits

palavra

acabou?

Transmite/

Recebe

dado

FIM

S

S

N

N

Uma transmissão é iniciada sempre que uma gravação for feita no registrador SBUF (informação disponível na variável SBUF_alterado do módulo MEMÓRIA). Uma recepção é iniciada sempre que houver dados disponíveis para leitura no console (System.in.available() > 0) e não houver recepção em andamento (no 8051, uma recepção é iniciada sempre que um start bit é detectado). Ao término da execução de cada instrução pelo módulo PROC.INSTR., o módulo EMULADOR informa a este módulo o número de ciclos de relógio decorridos. Se os registradores de configuração houverem sofrido alteração na execução da instrução (informação disponível nas varáveis SCON_alterado e PCON_alterado do módulo MEMÓRIA) uma reconfiguração do modo de operação é realizada. Ao término de uma transmissão, flag TI do registrador SCON é setado. Analogamente, o mesmo ocorre com a flag RI do mesmo registrador quando uma recepção é concluída.

A figura abaixo apresenta o protótipo da classe:

public class Serial{

public void reset() {

// reinicializa serial

}

public void configura() {

// reconfigura o funcionamento da serial com base nos registradores SCON e PCON (bit SMOD).

}

public void computaCiclos(int numCiclos) {

// nos modos 0 e 2 adiciona numCiclos ao número de ciclos atualmente decorridos e verifica se ocorreu um clock de transmissão. nos modos 1 e 3 verifica se ocorreu overflow do timer 1 e verifica se ocorreu um clock de transmissão.

}

}

3.5.	GERENCIADOR E/S – leitura e escrita em dispositivos de E/S

O GERENCIADOR E/S é o módulo de controle que gerencia as operações de leitura e escrita em dispositivos de E/S mapeada em memória, leitura de teclado e simulação da passagem do tempo nesses módulos. Além disso, é o módulo que, juntamente com a classe básica ModuloES descrita adiante, possibilita a adição ou remoção de módulos de E/S ao Kit virtual, atribuindo grande versatilidade a este emulador.

Este módulo pode “ligar-se” com um módulo TECLADO e até 9 módulos de E/S mapeada em memória, associando a cada um uma das seguintes faixas de endereço ( existem métodos específicos para inserção e remoção de módulos ao gerenciador ) :

| No. da faixa | Endereços |
| --- | --- |
| 0 (CS0) (*) | 2000 a 20ff, 2800 a 28ff, 3000 a 30ff, 3800 a 38ff |
| 1 (CS1) | 2100 a 21ff, 2900 a 29ff, 3100 a 31ff, 3900 a 39ff |
| 2 (CS2) | 2200 a 22ff, 2a00 a 2aff, 3200 a 32ff, 3a00 a 3aff |
| 3 (CS3) | 2300 a 23ff, 2b00 a 2bff, 3300 a 33ff, 30b0 a 3bff |
| 4 (CS4) | 2400 a 24ff, 2c00 a 2cff, 3400 a 34ff, 3c00 a 3cff |
| 5 (CS5) | 2500 a 25ff, 2d00 a 2dff, 3500 a 35ff, 3d00 a 3dff |
| 6 (CS6) | 2600 a 26ff, 2e00 a 2eff, 3600 a 36ff, 3e00 a 3eff |
| 7 (CS7) | 2700 a 27ff, 2f00 a 2fff, 3700 a 37ff, 3f00 a 3fff |
| 8 (s/ CS) | 0000 a 1fff, 4000 a 7fff |

(*) – faixa default para o módulo DISPLAY

Quando uma instrução efetua leitura ou escrita em um endereço de RAM inferior a 8000H, o módulo MEMÓRIA aciona o GERENCIADOR E/S para efetuar a operação. O GERENCIADOR, então, identifica pelo endereço o número de faixa associado e, se houver um módulo ativo nessa faixa, aciona o método de leitura, ou escrita do próprio módulo, dependendo da operação. Se não houver módulo inserido nessa faixa ou se este estiver desativado, uma operação de escrita é ignorada e uma operação de leitura obtem sempre o valor FFH.

Analogamente, quando uma instrução efetua leitura da porta de E/S P1, se houver um módulo TECLADO associado ao gerenciador, o método calculaValorP1() do mesmo é utilizado para obter o valor de leitura da porta. Caso contrário, o valor do latch da porta (variável memint[P1] do módulo MEMÓRIA) é retornado.

Ao término da execução de cada instrução pelo módulo PROC.INSTR., o módulo EMULADOR informa a este módulo o número de ciclos de relógio decorridos. O GERENCIADOR então aciona o método computaCiclos() de todos os módulos ativos associados ao mesmo. Do mesmo modo são efetuadas as operações de atualização de tela e reset.

A figura abaixo apresenta o protótipo da classe:

public class GerenciadorES {

public boolean ativo; // true se gerenciador estiver ativo

public boolean mostrarTelas; // true para modo gráfico

public Teclado tcl; // ligação com a classe Teclado

public ModuloES[] modulos = new ModuloES[9]; // associa módulos a faixas de endereço

public boolean adicionaModuloES(String nomeClasse, int faixaEnd) throws ClassNotFoundException, InstantiationException, ClassCastException, IllegalAccessException

{

// associa um módulo de E/S à faixa de endereço especificada instanciando a classe nomeClasse. retorna false em caso de erro.

}

public ModuloES removeModuloES(int faixaEnd) {

// desassocia o módulo da faixa de endereço especificada, retornando-o.

}

public int leDado(int enderecoES) {

// lê um dado do endereco especificado, acionando o método leDado() do dispositivo associado ao endereço. retorna ffH caso não haja dispositivo associado ou o dispositivo associado esteja desativado.

}

public void escreveDado(int enderecoES, short dado) {

// escreve um dado no endereço especificado, acionando o método escreveDado() do dispositivo associado. ignora comando caso não haja dispositivo associado ou o dispositivo associado esteja desativado.

}

public boolean adicionaTeclado(Teclado tcl) {

// efetua a ligação com uma instância da classe Teclado.

}

public boolean configuraTeclado(int nciclos_pressionamento,

int nciclos_bounce, int nciclos_estado_bounce) {

// configura parâmetros de simulação do teclado

}

public int leTeclado() {

// aciona método Teclado.computaValorP1() ou retorna o valor do latch de P1 caso não haja teclado associado.

}

public void computaCiclos(int nciclos) {

// aciona método computaCiclos() de todos os módulos ativos

}

public void atualizaTela() {

// aciona método atualizaTela() de todos os módulos ativos se mostrarTelas for true.

}

public void reset() {

// aciona métod reset() de todos os módulos ativos.

}}

3.6.	“outros módulos” – módulos de E/S customizados

Como mencionado no tópico anterior, é possível adicionar até 9 módulos customizados de E/S ao emulador, que implementem o comportamento de dispositivos diversos, como um timer externo, um circuito RTC, ou mesmo o próprio display do kit. Cada módulo customizado, corresponde em última análise, a uma instância de uma classe de objetos cujas características (métodos e atributos) devem ser conhecidas, para permitir a generalização do tratamento destes módulos.

A classe ModuloES constitui uma superclasse para implementação de qualquer dispositivo de E/S que deseje-se adicionar ao emulador. A classe do módulo customizado desenvolvido para o emulador deve seguir o seguinte protótipo, implementando somente os métodos necessários:

package MC8051;

public class meuModulo extends ModuloES {

public String nome() {

// retorna o nome do módulo

}

public void reset() {

// efetua reinicialização do módulo

}

public int leDado(int endereco) {

// lê o dado associado ao endereço de E/S fornecido.

}

public void escreveDado(int endereco, short dado) {

// escreve um dado no endereço de E/S fornecido

}

public void computaCiclos(int numCiclos) {

// conta nciclos de relógio de tempo de simulação decorrido.

}

public void criaTela() {

// cria e apresenta janela da interface gráfica do módulo

}

public void mostraTela() {

// torna a janela do módulo visível, caso não esteja.

}

public void atualizaTela() {

// atualiza informações da tela (interface gráfica) do módulo

}

}

Os principais métodos a serem implementados são:

-	computaCiclos(int numCiclos): acionado ao término da execução de cada instrução.

-	leDado(int endereço): acionado sempre que uma instrução efetuar a leitura de um endereço da faixa associada ao dispositivo – o valor do endereço é significativo quando o dispositivo possui vários registradores de leitura.

-	escreveDado(int endereço, short dado): acionado sempre que uma instrução efetuar escrita em um endereço da faixa associada ao dispositivo – o valor do endereço é significativo quando o dispositivo possui vários registradores de escrita.

Os métodos criaTela(), mostraTela() e atualizaTela() são utilizados para controle da interface gráfica do módulo – a implementação de interface gráfica não é obrigatória. Embora seja possível o próprio módulo controlar sua interface, é recomendável que esses módulos sejam implementados para permitir que o gerenciamento das mesmas seja efetuado pelo EMULADOR. Isto impede que o programa seja abortado caso o usuário opte por efetuar a simulação em um ambiente desprovido de recursos de janelamento.

O melhor exemplo disponível de utilização da classe ModuloES é o módulo DISPLAY desenvolvido para o emulador.

3.7.	TECLADO – teclado matricial com efeito bounce simulado

O kit MC8051 possui um teclado matricial 4x4 de membrana conectado diretamente à porta P1 do microcontrolador. Como não existe no hardware nenhum mecanismo de eliminação de bounce, as rotinas de leitura de teclado desenvolvidas para o kit devem efetuar o chamado debounce. O módulo TECLADO, para melhor representar o teclado real, efetua a emulação deste efeito cada vez que uma tecla é pressionada e permite o teste e depuração de rotinas deste tipo.

A simulação do bounce é realizada por meio de uma máquina de estado, apresentada a seguir:

TECLA

LIVRE

CURTO

CIRCUITO 1

CIRCUITO

ABERTO 1

TECLA

PRESSIONADA

CURTO

CIRCUITO 2

CIRCUITO

ABERTO 2

“Bounce de Entrada”

“Bounce de Saída”

EVENTO A

EVENTO D

EVENTO C

EVENTO C

EVENTO B

EVENTO B

Inicialmente, a tecla está livre, no estado “TECLA LIVRE”, que caracteriza um circuito-aberto entre a linha e a coluna da mesma. Quando o usuário clica no botão correspondente à tecla (“EVENTO A”), a mesma passa para o estado “CURTO CIRCUITO 1”, um estado instável para leitura, mas que caracteriza o curto-circuito. Durante um certo número de ciclos, correspondente ao tempo de bounce, a tecla alterna entre os estados “CURTO CIRCUITO 1” e “CIRCUITO ABERTO 1”, permanecento em cada estado um número de ciclos correspondente ao tempo de estado de bounce (“EVENTO B”). Findo o tempo de bounce (“EVENTO C”), a tecla passa para o estado “TECLA PRESSIONADA”, no qual permanece até que o tempo de estabilidade de leitura da mesma seja atingido (“EVENTO D”) – linha e coluna da tecla estão curto-circuitadas. Então, a tecla passa para o estado “CIRCUITO ABERTO 2” e, novamente, alterna entre os estados “CIRCUITO ABERTO 2” e “CURTO CIRCUITO 2” até que o tempo de bounce seja esgotado, retornando então ao estado inicial.

A classe Teclado implementa a máquina de estado apresentada para cada uma das 16 teclas de forma independente, isto é, pode-se ter mais de uma tecla pressionada simultaneamente e de forma assíncrona. Associada a esta classe, tem-se a classe TelaTeclado, que implementa uma interface gráfica na qual o usuário pode clicar em botões simulando o pressionamento de teclas. A interface gráfica identifica o estado de cada tecla alterando a cor da mesma, da seguinte forma: no estado inicial, “TECLA LIVRE”, é utilizada a cor preta; no estado “TECLA PRESSIONADA” é utilizada a cor verde, significando que a mesma apresenta valor estável para leitura; nos demais estados, que correspondem ao bounce, é utilizada a cor vermelha, significando que o valor de leitura da tecla é instável.

Note-se que o tempo de pressionamento da tecla é fixo e não corresponde ao tempo de clique do botão da interface. Os parâmetros de tempo da máquina de estado são configuráveis e possuem, como padrão, os seguintes valores:

-	tempo de pressionamento da tecla (correspondente a um ciclo completo da máquina de estado): 1.700.000 clocks (  150 ms a 11 MHz)

-	tempo de bounce (alternância entre curto e circuito aberto): 250.000 clocks (  20 ms a 11 MHz)

-	tempo de estado de bounce (metado do período): 25.000 clocks (  2 ms a 11 MHz)

Com os valores acima, o tempo de estabilidade para leitura da tecla é de 1.700.000 – 2 * 250.000 = 1.200.000 clocks (  110 ms a 11 MHz).

A simulação da passagem do tempo é realizada de modo análogo ao utilizado nos módulos já apresentado. Ao final da execução de cada instrução, o módulo EMULADOR, aciona o método computaCiclos() da classe Teclado instanciada e os contadores de ciclos de cada máquina de estado são atualizados, promovendo ou não alterações de estado nas teclas. Com base no estado de cada tecla e no valor armazenado no latch da porta P1 (variável memint[P1] do módulo MEMÓRIA) é possível determinar-se o valor de leitura da porta P1. O método computaValorP1() é acionado pelo módulo GERENCIADOR E/S sempre que uma leitura da porta P1 é solicitada e retorna o valor de leitura da mesma.

A figura abaixo apresenta o protótipo da classe:

public class Teclado {

//  Valores de configuração default

public static final int DEF_nciclos_pressionamento = 1700000;

public static final int DEF_nciclos_bounce = 250000;

public static final int DEF_nciclos_estado_bounce = 25000;

// Variáveis

public int nciclos_pressionamento;

public int nciclos_bounce;

public int nciclos_estado_bounce;

private int[] estado_tecla = new int[16];

private int[] nciclos_estado_tecla = new int[16];

private boolean[] curto = new boolean[16];

// Ligação com a interface gráfica

private TelaTeclado tela;

public void reset() {

// reseta estado interno da classe

}

public void criaTela() {

// instancia classe TelaTeclado, abrindo janela da interface.

}

public void mostraTela() {

// torna visível a janela da interface, caso tenha sido fechada.

}

public void computaCicloa(int numCiclos) {

// adiciona numCiclos aos contadores de estado, promovendo alterações de estado nas teclas, se necessário.

}

public int computaValorP1() {

// com base no estado atual de cada tecla e no valor do latch de P1, calcula e retorna o valor de leitura de P1.

}

}

3.8.	DISPLAY – implementação de display LCD Alfacom

O display utilizado no kit possui duas linhas de 20 caracteres e é mapeado na área de endereçamento de memória do 8051 correspondente à faixa 0 definida pelo GERENCIADOR E/S. Internamente, ele possui uma memória de caracteres e um microcontrolador que controla o seu funcionamento e facilita a sua utilização. Através de comandos de programação, várias características de operação do display podem ser definidas, como o número de linhas, o modo de comunicação (4 bits ou 8 bits), tipo de cursor e modo de deslocamento, etc. Para efeito de simulação, alguns comandos de programação serão ignorados, como definição do tipo de caractere e tipo de display, por exemplo.

O módulo DISPLAY, que simula o kit real, constitui um módulo de E/S e, portanto, implementa uma subclasse da classe ModuloES (ver itens 3.1.6 e 3.1.5). Os métodos leDado() e escreveDado() utilizam a informação de endereço disponível para distinguir entre os registradores internos do display (registrador de dados e registrador de comando), da seguinte maneira:

-	escrita em 2000H ou leitura em 2020H – registrador de comando;

-	escrita em 2010H ou leitura em 2030H – registrador de dados;

Uma vez que o display é um circuito microprocessado independente, seu comportamento é dependente do tempo e o método computaCiclos() é utilizado para simular o efeito da passagem do tempo, alterando o estado interno do display de modo análogo ao que ocorre no dispositivo real. Associada a esta classe, tem-se a classe TelaDisplay, que implementa uma interface gráfica onde é apresentado o valor do mostrador do display. O acionamento dos métodos é coordenado pelo módulo GERENCIADOR E/S, como descrito no item correpondente.

A figura abaixo apresenta o protótipo da classe:

public class Display extends ModuloES{

private StringBuffer linha1;

private StringBuffer linha2;

public void computaCiclos(int numCiclos) {

// adiciona numCiclos ao número de ciclos atualmente decorridos e atualiza o estado do display.

}

public int leDado(int endereco) {

// le um comando enviado ao display e efetua o processamento do mesmo.

}

public void escreveDado(int endereco, short valor) {

// insere um caractere na memória interna.

}

public int consultaStatus() {

// retorna a palavra de status atual.

}

public int consultaCaractere() {

// retorna o código do caractere da posição atual de memória interna.

}

public void atualizaTela() {

// atualiza informações na tela do usuário.

}

}

3.9.	PROCESSADOR DE INSTRUÇÕES – interpreta instruções do 8051

Este módulo é responsável pela leitura, decodificação e execução de instruções e pelo tratamento de interrupções. Através do método processa(), chamado pelo módulo EMULADOR, é iniciado um ciclo de processamento, que corresponde à execução do algoritmo abaixo:

INICIO

Consulta

flags de

interrupção

(SCON,TCON)

Houve

Interrupção ?

Executa

próxima

instrução

FIM

Determina

prioridade da

interrupção

Tratando int. de

maior prior. ?

Salta (altera PC) para

rotina de

tratamento

Retorna no.

de clocks

decorridos

S

S

N

N

Inicialmente, o PROCESSADOR verifica se há alguma solicitação de interrupção (se a última instrução executada foi RETI ou alterou o registrador IE ou o registrador IP, a verificação de interrupções não é realizada), consultando os bits TF0, TF1, IE0 e IE1 do registrador SCON e os bits RI e TI do registrador SCON e se as mesmas estão habilitadas, consultando o registrador IE (todas variáveis do módulo MEMÓRIA). Se há alguma solicitação, determina-se qual a interrupção de maior prioridade, consultando-se os bits do registrador IP, que determina o nível de prioridade de cada instrução e, caso haja mais de uma instrução com o mesmo nível, seguindo-se a hierarquia IE0, TIMER0, IE1, TIMER1 e SERIAL. Determinada a interrupção prioritária, verifica-se se não há interrupção de maior ou igual prioridade já em tratamento (variáveis INTatual_n0 e INTatual_n1 do módulo MEMÓRIA). Se houver, ignora-se a requisição e passa-se a execução normal da próxima instrução, se não, um salto é realizado para o endereço de tratamento da interrupção (ver tabela abaixo) e retorna-se o tempo de 24 ciclos de relógio decorridos, que corresponde à execução do salto.

| INTERRUPÇÃO | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| IE0 | 0003H |
| TIMER0 | 000BH |
| IE1 | 0013H |
| TIMER1 | 001BH |
| SERIAL | 0023H |

A próxima instrução a ser executada é a situada no endereço de memória armazenado no registrador PC (variável Memoria.PC). A classe Instr é utilizada para determinar, com base no código da instrução (1o. byte), o número de parâmetros que a mesma possui, o qual varia de 0 a 2, e o número de clocks necessários para a execução da mesma – no 8051 a execução de uma instrução pode duar 1, 2 ou 4 ciclos de máquina, sendo um ciclo de máquina correpondente a 12 ciclos de relógio.

Através do código da instrução e das informações sobre parâmetros obtidas da classe Instr, o PROCESSADOR determina qual a ação correspondente à execução da instrução.

Adicionalmente, antes de executar uma instrução, as variáveis que indicam alterações de registradores, no módulo memória (ver adiante), são resetadas.

A figura abaixo apresenta o protótipo da classe:

public class ProcInstr {

public int processa() {

// executa a próxima instrução ou inicia o tratamento de uma interrupção e retorna  o número de ciclos decorridos.

}

}

3.10.	MEMÓRIA – variáveis de estado e memória do emulador

Armazena o conteúdo de memória do kit, dividido em memória interna, memória de programa e memória de dados, a qual inclui a área de programa compartilhada. Através de “flags” (variáveis booleanas) indica se alguma alteração foi realizada nos registradores TCON, TMOD, SCON, SBUF, PCON, IE e IP, se ocorreu overflow da contagem do timer 1. Outras variáveis armazenam o número da interrupção de nível 0 e de nível 1 que estão sendo tratadas, o valor do registrador PC e o valor do registrador de trasmissão da serial (SBUF_tx). As memórias do kit são implementadas em vetores do tipo short (16 bits c/ sinal), sendo um vetor para a memória externa (32K endereços) e um vetor para a memória interna (256 endereços). Um vetor adicional de tipo booleano, com 32K posições, é utilizado para armazenar os pontos de parada definidos pelo usuário.

Através do método carregaArquivoHex() é realizada a carga dos dados de um arquivo no formato Intel HEX para as posições correspondentes de memória.

Existem métodos disponíveis para:

-	leitura da RAM Interna

-	escrita na RAM interna

-	leitura da RAM externa ou dispositivo de E/S

-	escrita na RAM externa ou dispositivo de E/S

-	consulta do estado de um bit pelo endereço correspondente (2 versões)

-	alteração do estado de um bit pelo endereço correspondente

Para acionamento das rotinas de leitura e escrita em dispositivos de entrada e saída (Teclado, Display e módulos adicionais), possui ligação com o módulo GERENCIADOR E/S.

A figura abaixo apresenta o protótipo da classe:

public class Memória {

GerenciadorES es;

short[] memint = new short[0x100];

short[] memext = new short[0x10000];

boolean[] breakpoint = new boolean[0x10000];

int PC;

int INTatual_n0 = 0;

int INTatual_n1 = 0;

short SBUF_tx;

boolean IE_alterado;

boolean IP_alterado;

boolean TCON_alterado;

boolean TMOD_alterado;

boolean SCON_alterado;

boolean PCON_alterado;

boolean SBUF_alterado;

boolean RETI_executada;

boolean TIMER1_overflow;

public boolean bitSetado(int numbit) {

// retorna o estado do bit efetuando leitura de E/S se necessário (portas P0 a P3)

}

public boolean bitSetado2(int numbit) {

// retorna o estado do bit sem efetuar leitura de E/S (portas P0 a P3)

}

public boolean alteraBit(int numbit, boolean setar) {

// seta (= 1) ou reseta (= 0) o bit solicitado

}

public int leRAMInt(int endereco) {

// retorna o valor armazenadado no dado endereço da memória interna

}

public int leROM(int endereco) {

// retorna o valor armazenado no endereço de memória ROM especificado

}

public int leRAM(int endereco) {

// retorna o valor armazenado no endereço de memória RAM especificado

}

public int gravaRAMInt(int endereco, short valor) {

// grava o valor especificado na RAM interna, alterando “flags”, se necessário

}

}

4.	Recursos de Desenvolvimento Empregados

Os seguintes recursos foram utilizados no desenvolvimento do projeto:

-	Borland J Builder, versão 1.0 ou superior – gerador de aplicações JAVA da Borland;

-	computador com processador Pentium de 100Mhz ou superior, ou compatível, com sistema operacional Windows, versão 95 ou superior;

-	Kit MC8051;

-	montador X8051 e respectivo ligador;

-	programa de comunicação XTALK;

-	manuais do Kit e do microcontroldor 8051.

5.	Avaliação e Testes do Projeto

5.1.	Formas de Avaliação e/ou Simulação em Laboratório

O projeto pode ser testado observando-se o resultado da execução de programas no Kit 8051 e comparando-o com a execução desses mesmos programas no emulador, observando-se valores de registradores e posições de memória, além do comportamento do display.

5.2.	Testes Efetuados

Para verificar o correto funcionamento do emulador, testes serão realizados inicialmente sobre módulos em separado e, ao final, sobre o conjunto todo, através da execução de programas e utilização de recursos do emulador, como segue:

5.2.1.	Teste de carga de programa e visualização de dados e instruções

Este teste constitui no carregamento de um programa previamente elaborado e disponibilizado em arquivo no formato Intel HEX na memória do kit virtual e conferência do conteúdo mostrado na tela do usuário. As instruções devem aparecer decodificadas (traduzidas para o Assembly) no espaço de visualização de ROM e em hexadecimal no espaço de visualização de RAM.

5.2.2.	Teste de modos de execução e instruções simples de transferência entre registradores

Nesta etapa, a execução de instruções será testada, utilizando-se para isso programa que efetuem apenas troca de dados entre registradores (vide Experiência no. 1 da disciplina PCS-598). Devem ser inseridos pontos de parada no programa e testados os modos de execução passo a passo e contínuo. Na execução de cada instrução, os valores dos registradores e dos flags devem ser observados.

5.2.3.	Teste de saltos

Para este teste, utilizar programas que realizem saltos de todos os tipos possível, condicionais (em caso de zero, em caso de carry, etc) e incondicionais, verificando-se sempre se o fluxo de execução do programa corresponde ao esperado.

5.2.4.	Teste de instruções aritméticas

Ainda com programas simples, porém que efetuem operações aritméticas, devem ser testadas as instruções aritméticas do 8051, observando-se as alterações nos registradores e nos flags durante a execução.

5.2.5.	Teste de transferência de dados entre memória externa e acumulador

Neste teste com programas que façam uso da instrução MOVX, será verificada a transferência de dados entre memória externa e registradores, por meio de programas simples, observando-se o conteúdo da memória RAM e do acumulador em cada operação de transferência.

5.2.6.	Teste de transferência de dados com dispositivos de E/S

Este teste é similar ao anterior, mas devem ser utilizados endereços de memória reservados para mapeamento de E/S e verificados os valores enviados e recebidos dos dispositivos. Convém não efetuar comunicação com o display virtual ainda neste item.

5.2.7.	Teste de display

Para este teste deve ser executado um programa que efetue a configuração do display virtual e utilize suas funções principais, como limpeza do display,  escrita de mensagens, mudança de linha, retorno do cursor, etc.

5.2.8.	Teste de teclado

Um programa simples de leitura de teclado e debounce deve ser elaborado para este teste. Um bom exemplo de programa é o implementado na Experiência 2 da disciplina PCS-598. Verificar a geração de bounce e a correta leitura da tecla pressionada. Alterar o tempo de acionamento da tecla e verificar a correspondente alteração do fluxo de execução do programa.

5.2.9.	Teste de interrupções

Neste teste deve-se habilitar cada uma das interrupções externas (EXT0 e EXT1) do 8051 e, por meio dos botões de acionamento na tela principal, verificar o fluxo de execução de um programa simples, constituído de um loop infinito, na ocorrência das interrupções.

5.2.10.	Teste de timer e comunicação serial

Para este teste deve-se configurar cada um dos timers internos do 8051 para operar nos três modos diferentes e verificar seu correto funcionamento. Utilizando-se as rotinas CO e CI, fornecidas nas apostilas de laboratório da disciplina PCS-598, deve-se efetuar a transferência de dados, em modos de comunicação diferentes via serial emulada (console).

Uma vez realizados os testes iniciais, deve-se colocar em execução o programa de cronômetro elaborado na Experiência 3 da disciplina PCS-598 e verificar seu correto funcionamento

5.2.11.	Teste de modificação de módulos de E/S virtuais

Para verificar a aceitação de módulos de E/S customizados pelo usuário deve-se elaborar um pequeno módulo e adicioná-lo ao kit sem necessidade de recompilar o programa todo, como especificado no projeto.

6.	Bibliografia

6.1.	Andréa M. Matsunaga e Maurício O. Tsugawa Projeto de Formatura Sistema de Pesagem Dinâmica PCS-588, 1997

6.2.	James W. Stewart The 8051 Microcontroller Prentice Hall, 1993

6.3.	PHILIPS Application Notes and Development Tools for 80C51 Microcontrollers Philips Semiconductors Data Handbook, 1995

6.4.	ALFACOM Módulos Multi-Matrix – Manual de Utilização

6.5.	Manuais do Borland J Builder

6.6.	Manuais do programa XTALK

6.7.	2500AD Software 8044/51 Cross Assembler for MS-DOS

6.8.	Apostilas das experiências de laboratório da disciplina PCS-598 – Laboratório de Microprocessadores II