# Comunicação serial

autor: Jorge Kinoshita.

aula PCS097 – 14-Abril-2000

# Objetivo:

- Entender o funcionamento da interface serial RS232-C

- Entender como o 8051 controla a interface serial

- Construir dois programas de comunicação serial:

- envia bloco de dados via serial utilizando interrupção.

- recebe bloco de dados via serial utilizando interrupção.

# Comunicação serial

Generalidades:

- comunicação síncrona x comunicação assíncrona

- comunicação half-duplex x full-duplex

Sinais da interface RS232-C

- TD

- RD

- RTS

- CTS

- CD

- DTR

Formato do dado transmitido:

- start bit

- bits começando do menos significativo

- bit de paridade

- stop bits

Níveis de tensão: +/- 12V. (-12V nível lógico 1).

# O 8051 e a interface serial

Registradores envolvidos:

Timer: para o baud-rate.

- TMOD

- TH1

- TL1

- PCON (ver PCON.7)

- bit TR1 – para ligar o timer 1

Ex: Para 8051 com clock de 11.981M;

Para 1200 bps,

- PCON, 0;

- TMOD, 20H;

- TH1, 230

- TL1, 230

Serial

- SCON

- SBUF

- bits: TI e RI.

Interrupção

- IE

No Laboratório:

- Usando o application buider gerar o código em assembly para inicializar os registradores usando a comunicação serial a 1200 bps sem interrupção.

- fazer um programa usando COUT que envia uma string para o PC a 1200bps.

- fazer um programa usando CIN que recebe dados do PC e os ecoa na tela a 1200 bps.

- Usando o application buider gerar o código em assembly para inicializar os registradores usando a comunicação serial a 1200 bps com interrupção de transmissão. Faça o mesmo depois para interrupção de recepção.

- fazer um programa que envia uma string para o PC usando a interrupção de transmissão. A cada caracter enviado é pedido um novo caracter. O programa principal deve ficar em loop infinito sem fazer nada.

- fazer um programa que recebe uma string do PC usando a interrupção de recepção. O programa principal simplesmente ecoa o caracter para o PC.